# KINNITATUD

kaitseväe juhataja

26.06.2008.a

käskkirjaga nr 179

KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU VÄLJAÕPPE ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD

OE 1.7

KÄSITULIRELVADEST LASKMISE OHUTUSEESKIRI

TALLINN 2008

OE 1.7 (1)

KÄSITULIRELVADEST LASKMISE ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

- ÜLDINE

  - Käesolev ohutuseeskiri sätestab üldised ohutusnõuded kaitseväes ja Kaitseliidus  käsitulirelvadest (välja arvatud tankitõrjerelvad) laskmisel  ning nende täitmine on kohustuslik kõigile laskeharjutusest osavõtjatele (korraldav ja osalev isikkoosseis).

  - OE 1.7 jaguneb kolmeks osaks:

- OE 1.7 (1) Üldised ohutusnõuded käsitulirelvadest laskmisel,

- OE 1.7 (2) Ohutusõuded laskeharjutuste läbiviimisel,

- OE 1.7 (3) Käsitulirelvade ohuala joonestamine.

  - OE 1.7 kasutatakse koostoimes kaitseväe juhataja käskkirjaga kinnitatud eeskirjaga „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad“ OE-ga 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.  Reguleerimata küsimustes juhindutakse harjutusvälja/väljaõppeehitise kasutamise eeskirjast/ kasutamise juhendist ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

  - OE 1.7 peab olema kättesaadav kaitseväe veebilehel www.mil.ee.

  - Laskeharjutuste planeerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine peavad olema kooskõlas kehtivate ohutuseeskirjadega ning harjutusvälja ja väljaõppeehitise kasutamise eeskirjades/ -juhendites sätestatud korraga.

  - Laskeharjutust tohib läbi viia ainult laskeharjutuse läbiviimise õigust omav isik (edaspidi läbiviija). Läbiviimisõigusega kaasnevaid nõudeid ja tingimusi reguleerib kaitseväe juhataja käskkirjaga kinnitatud eeskiri „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri“.

- MÕISTED JA LÜHENDID

  - Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadele ja väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded on nõuete kogum, mille järgi reguleeritakse rahuaja sõjaväeliseks väljaõppeks vajalike harjutusväljade ja väljaõppeehitiste planeerimist, projekteerimist, rajamist, hooldamist ning inspekteerimist.

  - Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitiste kompleksiga, kus korraldatakse kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja muud tehnikat.

  - Käsitulirelv  on kerge tulirelv, millest tulistatakse kas käelt, õlalt või harkjalalt (püstolid, automaadid, vintpüssid, kerge- ja täiskuulipildujad, tankitõrjegranaadiheitjad jms).

  - Kohti, kust lastakse, nimetatakse alljärgnevalt:

- tulepositsioon - ühe relva/laskja korral,

- tulepositsioonid - mitme relva/laskja korral,

- tulepositsioonide ala - eri tulepositsioonidelt laskvate relvade/laskjate korral.

  - Kõvad märklauad on valmistatud materjalist, mis võib põhjustada rikošetti ning ei deformeeru või deformeerub vähesel määral tabamuse korral väikese nurga alt (vt p 2.24).

  - Lahinglaskmine on laskeharjutuse sooritamine reaalset lahinguolukorda imiteeritavates tingimustes.

  - Lask on mürsu, miini, granaadi või kuuli väljapaiskumine relva rauaõõnest paiskelaengu põlemisel tekkinud gaaside toimel.

  - Laskeasend (püsti-, põlvelt-, lamades-, istes- ja kükkasend) on laskja kehahoiak lasu sooritamise hetkel.

  - Laskmine on lasu sooritamine tulirelvast. Laskmised jagunevad õppe- ja lahinglaskmisteks.

  - Laskepaik on koht, mis sobib või on kohandatud laskevõistluste või -harjutuste ajutiseks korraldamiseks.

  - Laskesektor on tulepositsioonile laskmiseks määratud ala.

  - Laskmine liikudes on lasu sooritamine jalgsi või sõidukiga liikudes.

  - Liikuvad märklauad on sellised, mida on võimalik liigutada soovitud suunas ja kiirusega.

  - Märklaud on tehissihtmärk, mis imiteerib reaalse sihtmärgi üht, mitut või kõiki iseloomulikke tunnuseid: mõõtmeid, kuju, vormi, värvust, liikumisviisi, -kiirust vms. Märklauad jagunevad pehmeteks ja kõvadeks märklaudadeks ning paigalseisvateks ja liikuvateks märklaudadeks.

  - Ohuala on ruumiline ala, kuhu laskmiste, lõhketööde, käsigranaatide viskeharjutuste ja muu ohtliku tegevuse ajal peab kõrvalisele isikutele olema pääs tõkestatud ja keelatud, kuna seal viibimine on neile eluohtlik. Ohuala ei tohi väljuda harjutusvälja/väljaõppeehitise piiridest.

  - Ohuala joonis määrab kindlaks ohtlikest tegevustest tulenevate riskide prognoositud piirid. Joonis koostatakse kontrollitud lähteandmete põhjal ja peab vastama planeerimiseks kasutatava kaardi mõõtkavale.

  - Ohuala šabloon koostatakse ohuala joonise põhjal ja valmistatakse materjalist, mis võimaldab hõlpsasti ohuala kaardile kanda.

  - Ohutu kaugus (OK) näitab maksimaalkaugust, kuhu võivad tulepositsioonilt lastud kuulid teatud tingimuste korral lennata.

  - Paigalseisvad märklauad on liikumatud (nende hulgas tõusvad ja langevad) märklauad.

  - Paigaltlaskmine on laskmine, kui laskja lasu sooritamise hetkel ei liigu.

  - Pehmed märklauad ei põhjusta rikošetti ja on valmistatud materjalist, mis väikese nurga alt tabamuse korral deformeerub või puruneb (vt p 2.24).

  - Relva ohuala on ala, mille piires relva kuul, miin, mürsk, granaat vms võib tavalistes lasketingimustes lennata, tabada märki, plahvatada, rikošettida jne. Relva ohuala koosneb tulekoonusest, rikošeti-, plahvatuse- ja õhuohualast.

  - Rikošett on lendkeha (kuul, mürsk jms) põrkumine maapinnalt või muult takistuselt. See toimub kuni 20° (veepinnal kuni 10°) tabamisnurga puhul. Üldjuhul toimub suure lennukiirusega laskemoona puhul rikošett kuni 30° nurga all pehmelt pinnalt ja 45° nurga all kõvalt pinnalt. Aeglase lennukiirusega laskemoona puhul on rikošetinurgad 15° pehmelt pinnalt ja 45° kõvalt pinnalt. Rikošetti, mis ületab 90°, peetakse paiskeefektiks.

  - Rikošettimisnurk (RN) näitab, kui palju võib kuul alates raua suudmest väljumise algsest laskesuunast rikošettides kõrvale kalduda.

  - Rikošettinud kuulide suurim külgkõrvalekalle (KSK) näitab maksimaalset kaugust, kuhu võib rikošettinud kuul tulekoonusest väljapoole lennata.

  - Sihtimisjoon on sirgjoon, mis ühendab laskuri silma, sihikusälgu keskosa, kirbu tippu (optilise sihiku sihtimisniiti) ning märklaua sihtpunkti nii, et laskur näeb märklauda, mida ta laseb.

  - Sihtmärgiala (SMA) on püsivalt või tegevuse sooritamise ajaks eraldatud ala, kuhu laskmiste ajal on paigutatud või on lubatud paigutada sihtmärke.

  - Sihtmärgi ohuala hõlmab rikošeti ja kildude paiskekaugust.

  - Sihtmärk (SM) on tabamiseks määratud/valitud objekt.

  - Sihtmärgi triangulatsioon on sihtmärkide paigutamise viis, mis tagab, et lasud ei välju kavandatud ohualast (vt OE 1.8 (2)).

  - Tagavall on vahetult märklaudade taga tõusev maapind moodustades valli, mis püüab kinni otsesed lasud, mis jäävad laskuri lubatud tulekoonuse piiridesse, ning väldib esimesest tabamispunktist põrkuva rikošeti ohtu.

  - Tuhandik on 1/6400 täisringist (64-00). See mõõtühik aitab mõõta nurki ning määrata kaugusi. 1 tuhandik = 0,0562 kraadi ning 1 kraad = 17, 778 tuhandikku.

  - Tulekoonus on laskmisel sihtimisjoone ümber moodustuv koonus (+ tõstenurk, -langenurk ja +/- asimuut). Tulekoonus arvestab laskuri eksimusest ning relva töötlemis- või tootmishälvetest lubatud piiridesse jäävaid kuuli kõrvalekaldeid. Tabelis 1 on näidatud kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppeehitistel kehtivad käsitulirelvade tulekoonused.

  - Täisohuala (TOA) on kuuli maksimaalse lennukauguse alusel moodustuv ohuala, kui lastakse tõstenurgaga, mis on suurem kui 01-50 ja väiksem kui 12-50.

  - Tõstenurk on nurk horisontaaltasapinna ja vintraua pikitelje vahel.

  - Vähendatud ohuala (VOA) on kuuli maksimaalse lennukauguse alusel moodustuv ohuala, kui lastakse tõstenurgaga, mis on alla 01-50, või kui tulekoonus on täielikult tausta poolt kaetud.

  - Õhuohuala on maksimaalne vertikaalne kõrgus maapinnast, kus maapinnal toimuvad laskmised, lõhketööd, käsigranaatide viskeharjutused ja muu ohtlik tegevus võib ohustada lennuliiklust. Tabelites 2 ja 3 on näidatud ohuala kõrgused jalgades ja meetrites (1 m = 3,2808 jalga). Õhuohuala relvaliikidele, mida käesolev eeskiri ei käsitle, on kehtestatud eraldi iga relvaliigi ohutuseeskirjaga.

  - Õppelaskmine on laskeharjutuste sooritamine lahinguolukorda imiteerimata.

Tabel 1. Käsitulirelvadele kehtivad tulekoonused kaitseväe ja Kaitseliidu kasutuses olevatel väljaõppeehitistel

|  |  | Laskmisrežiim | Tulekoonus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Harjutus | Ü- üksiklaskudega A- automaattuli | Horisontaal (tuhandik) | Vertikaal (tuhandik) |
| Lasketiirud |
| 1 | Paigal toelt laskmisel vintpüssist / automaadist paigalseisvat märklauda | Ü A | +- 00-40 +- 00-40 | +- 00-40 +- 00-40 |
| 2 | Püstol (kõik laskeharjutused) | Ü | +- 01-35 | +- 01-35 |
| 3 | Paigal seistes liikuvat märklauda lastes | Ü A | +- 00-60 +- 00-90 | +- 00-40 +- 00-40 |
| Laskeväljad |
| 5 | Paigal seistes paigalseisvat märklauda lastes | Ü/A | +- 00-60 | +- 00-60 |
| 6 | Paigal laskmisel liikuvat märklauda | Ü/A | +- 00-90 | +- 00-60 |
| 7 | Tasasel pinnal liikuvast sõidukist paigalseisva või liikuvat märklauda lastes | Ü A | +- 01-20 +- 01-20 | +- 00-60 +- 00-90 |
| 8 | Künklikul pinnal liikuvast sõidukist paigalseisvat või liikuvat märklauda lastes | Ü/A | +- 01-50 | maksimaalne |
| 9 | Kõrge nurga all lastes (täisrelvastuses õhutõrje) | Ü/A | +- 01-50 | maksimaalne |
| 10 | Püstol (kõik laskeharjutused) | Ü | +- 02-50 | +- 01-90 |

Tabel 2. Käsitulirelvade laskemoona õhuohualad jalgades/meetrites

|  | Laskemoon | Piiratud/täisohualaga lasketiirud | Täisohualaga lasketiirud/ lahinglaskmisalad | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kõvad pinnad puuduvad | Kõvad pinnad ohualas | Tõstenurk < 01-50 kui tulekoonus tabab maapinda | Tõstenurk 01-50 kuni 12-50 |  |
| 1 | 5,56 mm täismantel | 500/153 | 1000/305 | 1000/305 | 8000/2439 | Vintpüss/ kergekuulipilduja |
| 2 | 5,56 mm trasseeriv | 500/153 | 1000/305 | 1000/305 | 8000/2439 | Vintpüss/ kergekuulipilduja |
| 3 | 7,62 mm täismantel | 750/229 (märkus c) | 1500/458 | 1500/458 | 8800/2683 |  |
| 4 | 7,62 mm trasseeriv | 1500/458 | 1500/458 | 2000/610 | 8800/2683 |  |
| 5 | 12,7 mm täismantel | pole kasutusel | pole kasutusel | 3000/915 | 14300/4359 |  |
| 6 | 12,7 mm trasseeriv | pole kasutusel | pole kasutusel | 4000/1220 | 14300/4359 |  |
| 7 | 12,7 mm treeningpadrun plastikkuuliga | pole kasutusel | pole kasutusel | 1000/305 | 2300/700 |  |
| 8 | 9 mm täismantel | 500/153 | 500/153 | 1000/305 | 3200/976 |  |
| 9 | 9 mm trasseeriv | 500/153 | 500/153 | 1000/305 | 3200/976 | TT alakaliiber |
| 10 | 5,6 mm täismantel | 500/153 | 500/153 | 1000/305 | 3200/976 | Väikekaliiber |

Märkused.

- Õhuohuala on kas laskemoona lennu tippkõrgus (sõltuvalt paiskelaengust) või selle maksimaalse rikošeti kõrgus.

- Õhuohuala on tabelis antud jalgades/meetrites maapinnast.

- 7,62 mm laskemoona võib kasutada 500-jalase ohualaga juhul, kui väljas on vaatleja, kellel on takistamatu vaade lasketiiru/laskevälja kohal olevale õhuruumile.

Tabel 3. Muudel väljaõppeüritustel tekkida võivate õhuohualade kõrgused jalgades/meetrites

|  | Väljaõppeüritus | Õhuohuala | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Käsigranaadi viskamine | 985/300 |  |
| 2. | Valgustusraketi/ signaalraketi laskmine | 2300/700 | maksimum |

Märkus. Tabelist puuduvate relvade õhuohualade kõrgused on määratud iga relvaliigi ohutuseeskirjas või -juhendis.

- LASKEHARJUTUSTE OHUTUS

  - Laskmistel osalejad peavad olema läbinud kasutatava relva käsitsemise ja ohutuseeskirja rakendamise väljaõppe.

  - Laskmiste ajal on keelatud relva käsitsemine ilma laskeharjutuse läbiviija loata.

  - Sõrme ei tohi asetada päästikule enne, kui relv on suunatud sihtmärgile ning laskja on valmis selle pihta laskma.

  - Laskmiste ajal on ohualas viibimine kõigile keelatud, välja arvatud püsikindlustatud punkri meeskond.

  - Ohualasse ei tohi jääda tehnikat ja varustust, kui see võib laskmise ajal saada kahjustatud.

  - Ohtliku olukorra tekkimisel laskeharjutuse ajal on laskjad ja teised kohalolijad kohustatud peatama laskmise käsklusega SEIS! järgmistel juhtudel:

  - avastatakse ohtlik viga,

  - ohualal märgatakse liikumist, mis ei seostu laskmisega,

  - tulekahju puhkemisel,

  - side katkemisel tõkestusmeeskonna või püsikindlustatud punkri meeskonnaga,

  - õnnetusjuhtumi korral.

  - Kõik kohalolijad on kohustatud käsklust SEIS! valjuhäälselt kordama. Pärast käsklust SEIS! peavad kõik laskjad kaitseriivistama relvad ja hoidma relvasuud suunatuna sihtmärkide alale.

  - Iga laskeharjutuse lõpus pärast vastavasisulist käsklust laevad osalejad oma relvad tühjaks ja toimub relvade kontroll.

  - Laskmisel osalejad, laskmist korraldav isikkoosseis ja muud kohalolijad on kohustatud kandma individuaalseid kuulmiskahjustusi vältivaid vahendeid (kõrvaklapid ja/või –tropid). Läbiviija korraldusel tuleb kanda kaitseprille ja erivarustust. Kogu kaitsevarustuse korrasoleku kontrollimine on läbiviija ja tulepositsiooni kontrollija ülesanne, kuid see ei vabasta laskjaid kohustusest ise oma kuulmist ja nägemist kaitsta.

  - Lahinglaskmistel on laskjad ja korraldav isikkoosseis kohustatud kandma kiivrit ja killuvesti.

  - Õppelaskmistel otsustab kiivri ja killuvesti kandmise vajalikkuse läbiviija.

  - Eristamiseks ülejäänud laskmisel osalevast isikkoosseisust peab laskeharjutust korraldav isikkoosseis kandma helkurveste. Helkurvestile lisaks peab pimedal ajal kandma markeeritud valgusallikat (nt valguspulka).

  - Isikkoosseisu tähistavad valgusallikad peavad erinema muudest valgustähistest.

  - Laskmisi korraldav isikkoosseis ei kanna gaasimaske, välja arvatud siis, kui laskeharjutuse ajal kasutatakse kemikaale.

  - Relvade tõstenurk ja sihtimisjoon tulepositsioonist sihtmärgini ei tohi mõõtmetelt ületada väljaõppeehitise kasutamise eeskirjas lubatut.

  - Pärast laskmiste lõpetamist on laskjatel keelatud ilma läbiviija loata omada padruneid ja pürotehnilisi vahendeid.

# OE 1.7 (2)

# OHUTUSNÕUDED LASKEHARJUTUSTE LÄBIVIIMISEL

1.	ÜLDINE

  - OE 1.7 (2) sätestab ohutusnõuded laskmiste (õppe- ja lahinglaskmiste) läbiviimisel. Ohutusnõuete täitmine on kohustuslik laskeharjutuse läbiviijale ja korraldavale isikkoosseisule.

  - Laskmisi tohib sooritada ainult nendes kohtades, millel on kasutamisluba või kasutamise eriluba.

  - Lasketiirud ja laskeväljad (edaspidi väljaõppeehitis) peavad vastama nõuete kogumile „Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadele ja väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded“.

2.	LASKEHARJUTUST KORRALDAV ISIKKOOSSEIS

  - Laskmise planeerimiseks, ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks peab määrama laskmise läbiviija, kellel on vastava laskmise läbiviimise õigus. Läbiviija koostab laskeharjutuse käsu, mille kinnitab väeosa/asutuse ülem.

  - Laskmise liigist ja raskusastmest sõltuvalt määrab läbiviija laskeharjutust korraldava isikkoosseisu:

- laskmise läbiviija abi,

- tulepositsiooni(de) kontrollija(d),

- sihtmärkide eest vastutaja,

- mehitatud püsikindlustatud punkri(te) ülem(ad),

- relvade ja laskemoona eest vastutaja,

- tõkestusmeeskonna ülem,

- meditsiinitoetuse eest vastutaja,

- tuleohutuse eest vastutaja,

- demineerimistööde eest vastutaja,

- kuivtreeningu eest vastutaja,

- vaatlejate eest vastutaja,

- laskmiste kontrollija.

  - Tulenevalt laskmise liigist ja raskusastmest võib üks isik täita laskeharjutust korraldavas isikkoosseisus mitut funktsiooni, kuid sealjuures ei tohi kannatada ohutus. Laskeharjutust korraldava isikkoosseisu suuruse otsustab läbiviija.

3.	LASKEHARJUTUST KORRALDAVA ISIKKOOSSEISU KOHUSTUSED

  - Laskmise läbiviija, omades sellekohast õigust, vastutab laskeharjutuse ohutuse eest.

  - Enne laskmist on läbiviija kohustatud

- tutvuma väljaõppeehitise kasutamise eeskirjaga ja/või kasutamise juhendiga,

- kontrollima, kas väljaõppeehitise tehnilised vahendid on töökorras ja registreerima väljaõppeehitise kasutamise,

- kontrollima sihtmärgisüsteemide paigaldamis- ja töötamismeetodeid,

- kontrollima, kas korraldav isikkoosseis ja laskmist sooritav allüksus on kästud kohtades,

- kontrollima, kas korraldav isikkoosseis teab oma ülesandeid ja omab laskeharjutuseks vajalikke vahendeid,

- viima läbi infotunni ja kuivtreeningu,

- kontrollima, kas ohutusside on loodud,

- kontrollima, kas laskeala on eristatud, sihtmärkide ala on kontrollitud ning ohualas ei viibi kõrvalisi isikuid,

- kontrollima, kas pääs ohualale on tõkestatud,

- kontrollima, et signaalmärgistus (punane signaallipp või punane signaaltuli) on paigaldatud harjutusvälja/väljaõppeehitise piirile vähemalt üks tund enne laskeharjutuse algust,

- veenduma, et laskmisel osalev isikkoosseis kasutab nõutavat kaitsevarustust (kõrvaklapid, kõrvatropid, kaitseprillid jms),

- tegema ohutusnõuded teatavaks allkirja vastu kõikidele osalejatele,

- korraldab sihtmärgi- ja tulepositsioonide ala kontrollimise enne laskmist, laskmise ajal ja pärast laskmist,

- informeerima harjutusvälja vastutavat isikut laskmiste alustamisest.

  - Laskmise ajal peab läbiviija

- kontrollima, et järgitaks kõiki tegevusi reguleerivaid eeskirju/juhendeid,

- teadma laskmisel osalevate allüksuste asukohti,

- ohutusside katkemisel peatama laskmise seniks, kuni see taastatakse,

- veenduma, et enne ohtlike tegevus(t)e alustamist paikneb osalev isikkoosseis ohututel positsioonidel.

  - Pärast laskmist peab läbiviija veenduma, kas

- relvad on ohutud enne sihtmärkide alale minekut või tõkestajate ülesannete täitmise lõpetamist,

- kasutamata laskemoon tagastatakse vastavalt kehtivale korrale,

- väljaõppeks kasutatav territoorium koristataks,

- lõhkemata objekte ja tõrkega laskemoona käsitsetakse vastavalt eeskirjades/juhendites kehtestatud korrale,

- üle on kontrollitud kõik relvad, laskemoon, sõidukid, salvetaskud, tühjad laskemoonakonteinerid, osalev isikkoosseis on esitanud ettekande, et ei oma imitatsioonivahendeid, lahingumoona ja selle osi,

- harjutusvälja/väljaõppeehitise vastutavat isikut on teavitatud laskmise lõpetamisest.

  - Laskmise läbiviija abi aitab laskeharjutust planeerida, ette valmistada ja läbi viia.

  - Tulepositsiooni kontrollija

  - kontrollib ja vastutab selle eest, et tegevus tulepositsioonil toimuks vastavalt ohutuseeskirjale ja laskeharjutuse käsule,

  - kontrollib enne laskmist laskjate relvade puhtust ja töökorras olekut,

  - jälgib, et kasutatakse väljastatud kuulmiskahjustusi ennetavaid vahendeid,

  - jälgib salvede ja lintide täitmist ning pärast laskmise lõppu annab käskluse relvad, salved ja lindid tühjaks laadida ning laskemoon ära anda,

  - jälgib, et laskjad laseksid sihtmärkide alale, nii et teised osalevad üksused ei satuks  ohtu,

  - liikumisega laskmisel jälgib laskjate tegevust ja suunab nende liikumist, nii et nad ei satuks üksteise laskesektoritesse,

  - kontrollib relvade ohutuks tegemist,

  - jälgib, et ei lastaks väljaspool laskesektorit paiknevate sihtmärkide pihta,

  - teab teiste laskmistel osalevate üksuste paiknemiskohta; kui tulepositsiooni kontrollijal ei ole teiste osalevate üksuste paiknemiskohas täit kindlust, peatab ta kontrollitavate laskmise.

  - Sihtmärkide eest vastutaja tagab sihtmärkide ülespaneku laskeharjutuse käsu järgi ning nende liigutamise määratud ajal ja viisil. Ta kontrollib sihtmärkide ala ning kannab kontrolli tulemustest ette laskmise läbiviijale.

  - Mehitatud püsikindlustatud punkri ülem vastutab temale alluvate isikute tegutsemise eest vastavalt saadud korraldustele. Ta kontrollib mehitatud püsikindlustatud punkri(te) kasutamiskõlblikkust. Mehitatud püsikindlustatud punkri ülemaks võib määrata ka sihtmärkide eest vastutaja.

  - Relvade ja laskemoona eest vastutaja vastutab, et laskemoon transporditakse, säilitatakse, väljastatakse ning kasutamata või defektne laskemoon tagastatakse vastavalt läbiviija korraldustele ja kehtestatud korrale. Ta jälgib, et relvad oleks töökorras ja laskemoona ei jäetaks järelevalveta. Relvade ja laskemoona eest vastutaja,

- veendub, et väljastatav laskemoon ei ole defektne ning on korrektselt märgistatud,

- võimalusel väljastab laskemoona ainult ühest partiist,

- väljastab laskemoona läbiviija määratud koguses.

  - Tõkestusmeeskonna ülem vastutab selle eest, et laskeharjutuse ajal oleks tõkkepuud suletud ja tõkestajad määratud kohtades. Ta koostab tõkestajate kirjalikud käsud iga laskeharjutuse/ laskepäeva kohta eraldi. Enne laskeharjutust kannab ta läbiviijale ette, et ohuala on suletud ja sideühendus tõkestajatega toimib. Sissepääs ohualale peab olema suletud vähemalt üks tund enne tegevuse algust. Laskeharjutuse lõppedes, saanud laskmise läbiviijalt käsu, tõkestusmeekonna ülem avab tõkkepuud ning  kogub tõkestajad ja signaalivahendid kokku.

  - Meditsiinitoetuse eest vastutaja on väeosa/asutuse laatsareti ülem või meditsiiniteenistuse eest vastutaja, kes määrab vastavalt ohuanalüüsile laskeharjutuse meditsiinitoetuse mahu ning esmaabi osutaja(d).

  - Tuleohutuse eest vastutaja tagab esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ning juhib tulekahju korral tulekustutusmeeskonna tegevust. Ta peab teadma veevõtukohti ning hoidma sidet laskmise läbiviijaga.

  - Demineerimistööde eest vastutaja korraldab tõrkega ja lõhkemata jäänud laskemoona kahjutustamise.

  - Kuivtreeningu eest vastutaja viib väljaõpet läbi vastavalt läbiviija korraldustele eesmärgiga tagada laskjate ohutu tegutsemise laskeharjutuse ajal.

  - Vaatlejate eest vastutaja tagab laskmisi vaatama saabunud isikute ohutu liikumise, paiknemise ning vajalike kaitsevahendite olemasolu ja kasutamise.

  - Laskmise läbiviijale määratakse kontrollija juhul, kui laskmise läbiviija on alles laskeharjutuse läbiviija õppel. Kontrollija peab järelevalvet laskeharjutuse käsu koostamise, selle täitmise ning laskmise läbiviija tegevuse ning laskeharjutuse ohutu läbiviimise üle.

4.	LASKEHARJUTUSE KÄSK

  - Laskeharjutuse käsk peab tagama ohutu ja eesmärgipärase laskeharjutuse korraldamise.

- Laskeharjutuse käsus peavad kajastuma laskmise läbiviija ja korraldava isikkoosseisu kohustused enne laskmist, laskmise ajal ja laskmise järel.

- Laskeharjutuse käsk peab kirjeldama laskeharjutuse läbiviimise protseduure.

- Laskeharjutuse käsk peab sisaldama laskeharjutuse ohuala joonised.

  - Laskeharjutuse käsu koostamine on kohustuslik kõikide laskmiste (õppe- ja lahinglaskmiste) korral.

  - Kui laskmised toimuvad õppuse raames, peab laskeharjutuse käsk olema õppuse käsu osa kas iseseisva dokumendina või koordineerivate juhiste osana.

  - Laskeharjutuse käsuga peab olema tutvunud kogu laskeharjutust korraldav isikkoosseis.

  - Lasketiirus, millel on kasutamisluba, võib laskeharjutuse käsust välja jätta ohuala joonise ja sihtmärgi paigutuse skeemi.

  - Laskmise läbiviijal on õigus kehtestada täiendavaid ohutusnõudeid, kui kehtivad ohutuseeskirjad ja -juhendid ei taga piisavat ohutust. Täiendavad nõuded peavad olema kirjas laskeharjutuse käsus.

5. 	SIHTMÄRKIDE PAIGUTAMINE

  - Sihtmärkide paigaldamisel tuleb arvesse võtta:

  - paiskeefekti, kui kuulikillud, sihtmärgi- jm tükid võivad paiskuda tagasi laskja või sihtmärgi läheduses viibivate inimeste suunas,

  - sihtmärgi materjali (pehme või kõva),

  - pinnase materjali, millel sihtmärk paikneb,

  - sihtmärgitagust maa-ala,

  - kasutatava laskemoona tüüpi.

  - Kui sihtmärk paikneb kõval pinnasel (st pinnasel, mille koostises on betooni, kõva kivimit ning metalli) ja/või on selle lähedal, tuleb suurendada kaugust sihtmärgi,  laskja ja lähikonnas viibivate isikute vahel:

- 5,56 mm tavalise ja trasseeriva laskemoonaga ning 7,62 mm tavalise moonaga tulistamise ajal ei tohi isikkoosseis viibida sihtmärgile lähemal kui 50 m,

- 9 mm laskemoonaga tulistamise ajal ei tohi isikkoosseis viibida sihtmärgile lähemal kui 25 m,

- 7,62 mm trasseeriva laskemoonaga tulistamise korral ei tohi isikkoosseis viibida sihtmärgile lähemal kui 125 m.

  - Kui pehmed sihtmärgid paiknevad pehmel pinnasel (st pinnas sisaldab vähemalt 300 mm sügavuseni liiva, turvast, pehmet savi vm), võib laskja ja sihtmärkide vahelist kaugust vähendada laskeväljaõppe eeskirjas määratud miinimumini.

  - Sihtmärkide paigaldamisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- sihtmärgid peavad paiknema väljaarvestatud sektorites ja olema trianguleeritud,

- sihtmärkide paigutus peab vastama kasutatavate relvade ohuala joonisele ja joonisel näidatud tõstenurgale,

- sihtmärgimehhanismid peavad olema kaitstud või paigutatud nii, et kuulid neid ei tabaks,

- sihtmärgid peavad olema nähtavad kavandatud tulepositsioonidelt ja täitma laskeharjutuse eesmärke,

- tulepositsioonid, millelt ei ole võimalik sihtmärke ohutult lasta, tuleb määrata iga sihtmärgi trianguleerimisega ja need peavad olema tähistatud nii, et tulepositsioonide kontrollijad neid teavad ja oskavad nende olemasolul õigesti tegutseda.

6.	LAHINGLASKMISTE OHUTUSNÕUDED

  - Lahinglaskmist korraldava isikkoosseisu suurus sõltub laskjate väljaõppe tasemest.

- Kogenematud, vähese väljaõppega laskjad. Nelja laskja kohta peab olema määratud vähemalt üks tulepositsiooni kontrollija. Võimalusel määrata tulepositsiooni kontrollija iga lahingupaari kohta. Toetusrelvadel peavad olema määratud eraldi tulepositsiooni kontrollijad.

- Kogenud, hea väljaõppega laskjad. Tulepositsiooni kontrollijate arvu võib vähendada, kui laskmise läbiviija jääb riski hindamise järel ohutuse ja kontrolli tasemega rahule. Sellekohane märge peab olema kirjas laskeharjutuse käsus. Säilima peab järelevalve toetusrelvade üle.

  - Ohutuse tagamiseks lahinglaskmiste ajal tuleb rakendada relva ohutusnurka kummalegi poole relva sihtimisjoont. Ohutusnurk saadakse tulekoonuse ja rikošetinurga väärtuste liitmisel. Kui isikkoosseis sattub relva ohutusnurga alasse, peab laskja laskmise peatama või suunama tule nii, et relva ohutusnurk oleks vaba.

  - Liikuvalt sõidukilt lastes tuleb kinni pidada alljärgnevatest nõuetest:

- sihtmärgiala peab olema selgelt äratuntav ning looduslike märkide puudumisel tähistatud tehismärkidega,

- liikuvast sõidukist tohib lasta ainult siis, kui see ei ohusta ühtki sõidukis viibivat isikut,

- kuna relvade kontrolli all hoidmine liikuvas sõidukis on raskendatud, peab liikumiseks valima võimalikult sileda tee; korraga tohib sellises harjutuses osaleda neli laskjat eeldusel, et nad mahuvad sõidukisse ja saavad relvi vabalt käsitseda.

7.	MEDITSIINITOETUS

  - Meditsiinitoetuse suuruse määrab meditsiinitoetuse eest vastutaja koostöös laskmiste läbiviijaga ohuanalüüsi alusel, mis arvestab järgmist:

  - laskmisel osaleva isikkoosseisu suurus ja väljaõppe tase,

  - laskmise liik (õppelaskmine, lahinglaskmine, pimedas, valges, liikudes laskmine jms),

  - laskmiste ala kaugus lähimast haiglast,

  - ilmastikutingimused ning juurdepääsutee seisukord,

  - laskemoona või imitatsioonivahendite liik.

  - Meditsiinitoetuse suuruse määramisel peab arvestama järgmiste nõuetega:

- õppelaskmistel on kohustuslik vähemalt esmaabikursuse lõpetanud isiku kohalolek, kellel peab olema kaasas parameediku varustus (meditsiinikott).  Kannatanu transpordiks on kasutada sobiv auto,

- lahinglaskmistel on kohustuslik vähemalt erakorralise meditsiinikursused lõpetanud õe ja parameedik-autojuhi kohalolek koos kiirabiautoga. Läbiviija ettepanekul võib meditsiinitoetust suurendada.

  - Meditsiinitoetuse personalile või määratud esmaabiandjatele ei tohi panna lisakohustusi, mis takistavad neil oma põhiülesandeid täita.

8.	LASKEMOON

  - Igal laskmisel määratakse laskemoona väljaandmise ja väljastava laskemoona üle arvestuse pidamise eest vastutav isik. Laskemoona väljastamiskoht peab olema tähistatud OE-ga 1.4 määratud korra järgi.

  - Kui  samal harjutusel kasutatakse lahingu- ja paukpadruneid, tuleb järgida alljärgnevaid nõudeid:

- lahingu- ja paukpadrunite väljastamise kohad peavad olema üksteisest eraldatud ning väljastamine toimub laskemoona eest vastutaja kontrolli all,

- ei tohi tekkida olukorda, kus laskjal on ühel ajal käes pauk- ja lahingumoon,

- harjutuse või selle osa lõpetamise järel kontrollib laskemoona eest vastutaja kõiki avatud laskemoonakaste, et veenduda, kas lahingu- ja paukpadruneid pole segi aetud. Seda tuleb kontrollida harjutuse iga järgmise etapi eel ja enne laskeväljalt lahkumist,

- kui paukpadruneid väljastatakse pitseerimata konteinerites, peab laskemoona eest vastutaja visuaalselt kontrollima, kas konteineris on ainult paukpadrunid,

- kasutuselt kõrvaldatakse kõik vigastatud padrunid ning neid ei tohi panna tagasi lintidesse ega salvedesse. Vigastatud või välja praagitud padrunid korjatakse kokku ja tagastatakse lattu eraldi kõlblikust kasutamata laskemoonast,

- defektiga laskemoonast kantakse ette relvade ja laskemoona eest vastutajale, kui läbiviija pole määranud teisiti.

9.	LASKMINE PIMEDAL AJAL

  - Pimedal ajal tagab laskmise ohutuse piisav valgustus, mis võimaldab kontrollida laskjate tegevust ning laskjatel näha sihtmärki.

  - Pimedal ajal lastes tuleb kinni pidada järgmistest nõuetest:

  - keelatud on lasta sihtmärke, kui laskja pole veendunud, et tegemist on määratud sihtmärgiga,

  - sihtmärkide ja isikkoosseisu valgustustähistused ei tohi sarnaneda,

  - laskmine peatatakse, kui oma või teiste tulepositsioonide asukoht on kaheldav.

10.	INFOTUND, OHUTUSINSTRUKTAAŽ JA KUIVTREENING

  - Infotunde, ohutusinstruktaaži ja kuivtreeningut  korraldab läbiviija enne laskmisi.

  - Infotunni eesmärk on veenduda, kas laskmist korraldav isikkoosseis on laskeharjutuse plaanist ja oma ülesannetest õigesti aru saanud ning valmis laskeharjutuse ohutuks sooritamiseks.

  - Kuivtreeningu eesmärk on:

- laskeharjutusel osaleva isikkooseisuga harjutada laskmist, tagamaks laskjale ohutu ja eesmärgipärase tegutsemise laskmise ajal,

- harjutada korraldavale isikkoosseisule määratud ülesannete praktilist täitmist, et kindlustada laskeharjutuse ohutu sooritamine.

  - Laskmise läbiviija peab instrueerima kogu laskeharjutusel osalevat isikkoosseisu, kuidas vähendada riske ja tagada laskjate ohutus.

  - Enne laskmist peab kogu isikkoosseis teadma

  - laskmise eesmärki(e),

  - laskmise üldist kava ja tegevuste järjekorda,

  - tegutsemist tulekahju puhkemisel,

  - laskmise peatamise signaali ja tegutsemist selle korral,

  - laskmisel kasutatavaid sihtmärke ja laskmisega kaasnevaid piiranguid,

  - relvade ohutu käsitsemise nõudeid,

  - mis tahes teiste relvade ohualade või laskemoona omaduste tõttu kehtivaid liikumispiiranguid,

  - relvade valmisolekuastet liikumise ajal,

  - tegutsemist kannatada saanute korral,

  - lahingupilti (taktikaline stsenaarium, liikumissuund ja liikumispiirangud),

  - muid laskmiste erisustega seonduvaid tingimusi ja piiranguid.

  - Täiendavalt p 10.5 loetletule peavad tulepositsiooni kontrollija(d) teadma

  - lahingu stseenariumi,

  - lähtejoont, sektoreid, liikumissuundi ja liikumispiire, millest edasi ei tohi sihtmärke tulistada,

  - lahinglaskmistel kasutatavaid käsitulirelvade ohutusnurki,

  - tundma relvade käsitsemisvõtteid, ohutuseeskirju, tulerežiimi,

  - teadma laskemoonast tulenenud õnnetusest/intsidendist ja relva/laskemoona defektidest ettekandmise reegleid.

  - Sihtmärkide eest vastutaja peab teadma

- sihtmärkide tõstmise ja langetamise signaale ning sihtmärkide näitamise kestust,

- enda asukohta, mille läbiviija on määranud.

  - Kui isikkoosseis osaleb pimedal ajal liikumisega lahinglaskmisel esimest korda, on nõutav päevane kuivtreening lahinglaskmisega samal maastikul. Kuivtreeningul näidatakse marsruute, tulepositsioone, lähtejooni ja liikumispiiranguid ning laskesektorite ja sihtmärkide märgistamise vahendeid.

  - Lahinglaskmistel, kus visatakse käsigranaate, on vajalikud alljärgnevas kirjeldatud kuivtreeningud.

- Enne käsigranaadi viskamist lahinglaskmistel tuleb korrata käsigranaadi viske ohutusnõudeid.

- Vähemalt 72 tundi enne käsigranaadi viskamist peab isikkoosseis harjutama käsigranaadi süütevalmis seadmist, viskamist ja tegevust ebaõnnestunud viske korral.

- Isikkoosseisule, kes ei ole eelnevalt lahinglaskmise tingimustes käsigranaate visanud, korraldatakse proov laskmisega samal maastikul. Keelatud on visata käsigranaati, kui ei ole läbitud kohustuslikku proovi lahinglaskmisega samal maastikul.

- Granaadiviskamiseks valitavad positsioonid peavad vastama käsigranaadi viskekoha nõuetele.

11.	KOMBINEERITUD LAHINGLASKMISED

  - 11. peatükk käsitleb eri relvaliikide ühel ajal kasutamisega seonduvate lahinglaskmiste ohutusnõudeid.

  - Kombineeritud lahinglaskmistel on kohustus järgida kaasatud relvaliikide ohutuseeskirju ja juhendeid.

  - Korraldav isikkoosseis peab tundma põhjalikult maastikku, kus laskeharjutus toimub.

  - Lahinglaskmistele kaasatud kõikide tasandite ülemad peavad teadma teiste osalevate allüksuste asukohti ja nende tegevusplaane.

  - Iga osaleja on vastutav relva ohutu käsitsuse eest ning peab olema tähelepanelik ja teadma, mis tema ümber toimub.

  - Tegevuse planeerimisel peab kasutama kõikide kasutatavate relvade ohuala jooniseid vastavalt kehtivatele ohutuseeskirjadele.

  - Kombineeritud lahinglaskmistel osaleval isikkoosseisul peab olema eelnevalt läbitud vastava taseme taktikaline ja relvade käsitsemise väljaõpe.

  - Kõik laskmisel osalevate allüksuste ülemad peavad osalema infotunnis, maastikuluures ja kuivtreeningul.

  - Tulepositsiooni kontrollijad peavad jälgima, et relvade ohutusnurk oleks vaba (vt p 6.2).

  - Tulepositsiooni kontrollija peab sekkuma, kui laskmisel on tekkimas ohtlik viga.

  - Iga allüksuse tulepositsiooni kontrollija peab kasutama sõidukit, mis võimaldab harjutuses osalevate sõidukitega ühesuguses tempos sõita ja olla sideühenduses nii vastava allüksuse võrgu kui ka ohutusvõrguga. Ta peab

- veenduma, et sõidukid või allüksus liigub mööda lubatud marsruuti,

- teadma teiste tulepositsiooni kontrollijate asukohta ja esitama läbiviijale valmisoleku ettekande enne laskeharjutuse järgmise etapi algust,

- jälgima teiste allüksuste liikumist.

# OE 1.7 (3)

# KÄSITULIRELVADE OHUALA JOONESTAMINE

# ÜLDINE

  - Ohutuseeskiri 1.7 (3) sätestab käsitulirelva (v.a tankitõrjerelvad) ohuala joonestamisele ja kasutamisele esitatavad nõuded.

  - Laskeharjutuse planeerimise üks olulisemaid etappe on prognoositava ohuala määramine, milleks on vaja kasutatava(te) relva(de) ohuala jooniseid.

  - Lasketiirud on ehitatud ballistilisi laskeandmeid arvesse võttes. Lastes laskeharjutustel ettenähtud relvadega, on ohuala sama suur kui projektis näidatud tehnilisel joonisel. Kui kasutamisloaga lasketiirudel on kasutamise eeskirjas välja arvestatud kindel ohuala, ei pea laskmise läbiviija ohuala joonestama.

  - Planeeritava laskeharjutuse võimalused olenevad lasketiiru ja laskevälja suurusest ja muudest piirangutest.

  - Harjutusvälja piirid märgitakse harjutusvälja kaardil punase värviga.

  - Harjutusvälja kaardile märgitakse ka väljaõppeehitiste ala piirid.

  - Laskeharjutuse läbiviija vastutab õige mõõtkava ja ohuala šablooni kasutamise eest laskeharjutuse kavandamisel.

2.	ASJAOLUD, MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE OHUALA JOONISE KONSTRUEERIMISE ALUSTAMIST

  - Kasutatava laskemoona tüüp. 5,56 mm ja 7,62 mm laskemoona puhul on ühtne ohuala.

  - Laskesektoris olev pinnas ja märklaua materjal. Kuuli rikošeti kaugus ja nurk sõltuvad sellest, millist pinnast see tabab. See kajastub ohualade üldises suuruses. Pinnase ja märklaudade iseloomustamiseks kasutatakse sõnu kõva ja pehme.

  - Kõva pinnas sisaldab betooni, kive (läbimõõt üle 30 mm), vett või metalli. Kõvad märklauad on valmistatud materjalist, mis on piisavalt tugev ja vastupidav ning ei deformeeru. Need märklauad võivad tekitada kuni 800 m suuruse rikošeti.

  - Pehme on pinnas, mis vähendab kuuli rikošeti kaugust ja mõnel juhul ka selle nurka. Pehmeteks nimetatakse märklaudu, mis on valmistatud deformeeruvast või purunevast materjalist.

  - Tõstenurk laskjalt märklauale ning märklaudade tagune maastik määravad kindlaks, kas on võimalik kasutada vähendatud ohuala või peab kasutama täismõõtmelist ohuala. Sellest sõltub ohutu kaugus, mis tuleb kanda ohuala joonisele. Juhul kui märklaua(dade) tagune maastik katab tulekoonuse, võib kasutada vähendatud mõõtmetega ohuala (vt joonist 13).

  - Märklaua tüüp. Tulekoonuse kindlaks määramiseks peab olema teada, kas kasutatakse paigalseisvat või liikuvat märklauda (vt tabel 4).

  - Tulepositsiooni tüüp. Tuleb arvesse võtta, kas teostatakse laskeharjutusi paigalt või liikuvalt tulepositsioonilt (näiteks soomukilt). Sellest sõltub ohutu kaugus, mis tuleb kanda ohuala joonisele.

  - Mõõtkava. Joonis peab vastama planeerimisel kasutatud kaardi mõõtkavale.

  - Õigete andmete valimine. Tuleb kontrollida, kas kõik andmed, mida kasutatakse ohuala joonestamisel, on kehtivad (vt tabel 4).

NB! JOONISTE JÄLJENDITE JA KOOPIATE TEGEMINE ON KEELATUD.

Joonis 1. Ohuala joonestamine tabel 4 alusel

Tabel 4. Ohuala joonise koostamisel kasutatavad mõõtmed

| Nr | Kasutatav laskemoon | Ohutu kaugus (m) | Tulekoonus (tuhandik) | Laskesektori pinnase ja sihtmärgi tüüp (KSK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pehme (m) | Kõva (m) |
| 1 | 5,56 ja 7,62 mm. Tulekoonus on maastiku poolt kaetud. Tõstenurga piiranguid pole. | 2900 | Paigalt laskmisel seisva märklaua pihta 00-60 | Paigalt laskmisel liikuva märklaua pihta 00-90 | 400 | 800 |
| 2 | 5,56 ja 7,62 mm. Tulekoonus ei hõlma maapinda. Tõstenurk väiksem kui 01-50. | 2900 |  |  |  |  |
| 3 | 5,56 ja 7,62 mm. Tulekoonus ei ole maapinnaga kaetud. Tõstenurk suurem kui 01-50, aga väiksem kui 12-50. | 4000 |  |  |  |  |
| 4 | 12,7 mm (.50 tolli sajandikes). Tulekoonus hõlmab maapinda. Tõstenurga piiranguid pole. | 5200 |  |  | 650 | 1300 |
| 5 | 12,7 mm (.50 tolli sajandikes). Tulekoonus ei hõlma maapinda. Tõstenurk väiksem kui 01-50. | 5200 |  |  |  |  |
| 6 | 12,7 mm (.50 tolli sajandikes). Tulekoonus ei hõlma maapinda. Tõstenurk suurem kui 01-50, aga väiksem kui 12-50. | 6400 |  |  |  |  |
| 7 | 9 mm püstolkuulipilduja. Tõstenurk väiksem kui 02-20. | 1650 |  |  | 200 | 400 |
| 8 | 5,6 mm (.22 tolli sajandikes), kuuli algkiirus väiksem kui 330 m/s. Tõstenurk väiksem kui 01-50. | 1200 |  |  | 150 | 300 |
| 9 | 5,6 mm (.22 tolli sajandikes), kuuli algkiirus alla 330 m/s. Tõstenurk väiksem kui 01-50. | 1300 |  |  | 175 | 350 |
| 10 | 5,56 ja 7,62 mm. Liikuv sõiduk. Tõstenurga piiranguid pole. | 4000 | Tasasel maastikul 01-20 | Raskesti läbitaval maastikul 01-50 | 400 | 800 |
| 11 | 12,7 mm (.50 tolli sajandikes). Liikuv sõiduk. Tõstenurga piiranguid pole. | 6400 |  |  | 650 | 1300 |
| 12 | 9 mm püstol, tõstenurk väiksem kui 02-20. | 1500 | 02-50 | 200 | 400 |

- OHUALA JOONESTAMINE

Alljärgnevas selgitatakse ohuala joonestamise üldpõhimõtteid, mis laskemoonast sõltumata on ühtsed. Ohuala koostamise andmed on tabelis 4.

  - Ohuala joonestamise näites on arvesse võetud järgmisi andmeid:

- kasutatava laskemoona tüüp - 7,62 mm padrun,

- laskesektori pinnas ja märklaua materjal – pehme,

- tõstenurk laskjalt märklauale ning märklaua taga olev maastik - vähendatud ohuala tõstenurk on alla 01-50,

- märklaua tüüp - paigalseisvad, tulekoonus 00-60,

- tulepositsiooni tüüp - paigaltlaskmine.

  - Esmalt kinnitage joonestuspaber stabiilsele tööpinnale ning toimige joonistel 2 - 8 näidatud järjekorras.

  - Sihtimisjoon ja ohutu kaugus (joonis 2)

- Tõmmake paberi keskele sirgjoon, mis kujutab sihtimisjoont (laskja ja sihtimispunkti vaheline sirge).

- Mõõtke tulepositsioonilt punktist A vastavalt olemasoleva kaardi mõõtkavale kaugus 2900 meetrit piki sihtimisjoont punktini B.

Joonis 2. Sihtimisjoon

  - Tulekoonus (joonis 3) sõltub sihtmärgi- ja tulepositsiooni tüübist ning laskmisrežiimist. Andmed saadakse tabelist 4. Tõmmake punktist A kummalegi poole sihtimisjoont AB 00-60 suuruse nurga all sirged AC ja AD.

Joonis 3. Tulekoonus

  - Rikošetinurgad (joonised 4 ja 5).

- Avanev rikošettimisnurk on nurk, millest üldjuhul toimub rikošettimine ja on joonise koostamisel alati 05-30. Mõõtke punktist A avanev rikošettimisnurk (05-30) ning joonestage punktist A kaks sirget 05-30 suuruse nurga all: esimene sirge ohutusnurga joonest AC ja teine sirge joonest AD (joonis 4).

Joonis 4. Avanev rikošettimisnurk

- Sulguv rikošettimisnurk on üldjuhul suurim rikošetinurk ja joonise koostamisel alati 08-00. Mõõtke punktidest C ja D sulguv rikošettimisnurk (08-00) ning tõmmake punktidest C ja D 08-00 suuruse nurga all kaks sirgjoont tulepositsiooni suunas, nii et need lõikuksid punktis 3.5.1 kirjeldatud sirgjoontega (joonis 5).

Joonis 5. Sulguv rikošettimisnurk

  - Kuulide suurim kõrvalekalle (KSK) (joonised 6 ja 7)

- KSK sõltub laskesektorisse jäänud maastikust ja sihtmärgi materjalist. Andmed saadakse tabelist 4. Joonestage sirge GH paralleelselt joonega AD sellest mõõtkavaliselt 400 m kaugusele ning sirge EF paralleelselt joonega AC samale kaugusele    (vt tabel 4 ja joonis 6).

Joonis 6. Kuulide suurim kõrvalekalle (KSK) PEHME

- KÕVA pinnase või märklaua korral rikošettimise ulatus kahekordistub (vt tabel 4 ja joonis 7).

Joonis 7. Kuulide suurim kõrvalekalle (KSK) KÕVA

  - Kontroll. Lõpuks kontrollige, kas kõik nurgad ja mõõtkavalised vahemaad on õiged.

  - Valmis ohuala šabloon (joonis 8). Kustutage ära kõik konstrueerimisjooned, nii et alles jääb seitsme küljega kujund B—D—G—H—A— F— E—C.

Joonis 8. Valmis ohuala joonis

Joonis 8 on illustratiivne ning selle kasutamine ON KEELATUD nii ohuala arvestamisel kui ka šabloonina.

- ŠABLOONI VALMISTAMINE

- Šablooni valmistamiseks ei tohi kasutada purunevat, venivat, läbipaistmatut või muud andmeid moonutavat materjali. Sobivaks materjaliks on klaasplast      (pleksiklaas) paksusega 1-1,5 mm.

  - Asetage kasutatav materjal ohuala joonise peale.

  - Kujutis kandke materjalile terava nõela (sirkli) otsaga kraapides.

  - Kujutise ülekandmiseks kasutage metalljoonlauda.

  - 00-60 tuhandiku jooned (tulekoonust) ei pea materjalile kandma.

  - Sihtimisjoon (keskmine joon) kraapige õrnalt materjalile.

  - Eemaldage materjal jooniselt ja lõigake šabloon piki välisääri välja.

  - Kasutage peent lihvpaberit karedate äärte silumiseks ja mõõtmetele mittevastavate kõrvalekallete eemaldamiseks.

  - Lõpuks võrrelge valmis šablooni joonisega.

- Andmete kandmine šabloonile (vt joon 9). Igale šabloonile tuleb kanda järgnev teave, soovitatav on kasutada lühendeid (teave kantakse šabloonile terava esemega):

- kasutatava laskemoona tüüp (kaliiber),

- kasutatav ohuala: täisohuala (TOA) või vähendatud ohuala (VOA),

- sihtmärkide omadused: pehme või kõva,

- šablooni mõõtkava,

- tulekoonus,

- omaniku nimi,

- tulepositsioon, tagurpidise kasutamise vältimiseks,

- tõstenurga rakendamine,

- ohutu kaugus ning sellest tulenevad piirangud.

Joonis 9. Andmed šabloonil

- OHUALA ŠABLOONI RAKENDAMINE LASKEHARJUTUSTE PLANEERIMISEL

  - Harjutusvälja kasutamise eeskiri, väljaõppeehitise kasutamisjuhend ja vastutav isik määravad, millises harjutusvälja piirkonnas on laskmine lubatud. Selle ala piir tähistatakse kaardil selgelt punase piirjoone ja/või koordinaatidega.

  - Lahinglaskmise harjutuse piirangud dikteerib peamiselt kasutatav maa-ala. Seepärast on tegutsemine täielikult kogu maa-alal võimalik ainult šablooni oskusliku ja täpse kasutamise korral.

  - Enne ohuala šablooni kasutamist tuleb pöörata tähelepanu, et šablooni koostamiseks kasutatud andmed vastavad planeeritava laskeharjutuse andmetega ja iseloomuga:

- kasutatava laskemoona tüüp (iga kasutatava relva eri tüüpi laskemoona kohta peab olema valmistatud eraldi šabloon),

- laskesektori maapind ja märklaua materjal,

- tõstenurk laskjalt märklauale ning märklaua taga olev maastik,

- märklaua tüüp,

- tulepositsiooni tüüp. Näiteks laskmisel liikuvast sõidukist on oluline, et ohuala šabloon näitaks, kas laskeasend on tavalisest ebastabiilsem. Rakendatava tulekoonuse suurust mõjutab ka see, kas maapind, millel sõiduk liigub, on tasane või künklik.

  - Šablooni kasutamise põhimõtted on kokku võetud „kuldreeglis“: Laskeharjutuse üldise ohuala arvutamiseks tuleb korrektselt kaardi mõõtkavale vastavat ohuala šablooni rakendada igalt tulepositsioonilt igale sihtmärgile, mida sellelt tulepositsioonilt lastakse; see peab jääma laskesektori piiridesse ega tohi ohustada selles piirkonnas viibivate teiste laskjate, allüksuste ega laskmist jälgivate isikute ohutust.

- ŠABLOONI RAKENDAMINE PAIGALTLASKMISE KORRAL

  - Laskeharjutuse üldine ohuala määratakse nii, et šablooni tipp asetatakse kaardil paiknevale tulepositsioonile ning seejärel liigutatakse šablooni paremale ja vasakule nii kaugele, kui kuldreeglis nimetatud tegurid lubavad. Šablooni keskjoon näitab siis selle laskeharjutuse puhul maksimaalset laskesektori paremat ja vasakut äärt (vt joon 10).

  - Laskesektor. Joonisel 10 on näidatud laskesektor ühelt tulepositsioonilt.

- Joon AB on laskesektori vasak äär. Joon AC on laskesektori parem äär.

- Punktid B ja C ühendatakse kaarega ning siis moodustub ohuala, mis on märgitud joonisel tumeda joonega. Joonisel olevale tumedale alale sihtmärke ei tohi paigaldada.

- Tulepositsioonilt A on võimalik lasta kõiki laskesektoris paiknevaid märklaudu (hele ala).

- Iga šablooni rakendamine peab toimuma harjutusväljal lubatud piirides.

Joonis 10. Laskesektor

  - Harjutusvälja piiridesse puutuvad asjaolud. Joonisel 11 on näidatud šabloonide joondamist harjutusvälja piiridega.

- Lasta võib märklauda Z.

- Märklaudu X ja Y lasta ei tohi, sest ohuala ei ole täielikult harjutusvälja piirides.

- Joon PQ tuleb maastikul tähistada.

Joonis 11. Ohuala šablooni rakendamine

- TULEPOSITSIOONID - PIIRATUD LASKESEKTORID

  - Laskmiste ohuala suuruse ja laskesektorite määramiseks tuleb ohuala šabloon paigutada kordamööda tulepositsioonide vasakusse serva vasaku laskesektori märkimiseks ja paremasse serva parema laskesektori märkimiseks.

  - Laskesektorite parem ja vasak äär märgitakse kaardile või kalkale koos direktsiooninurgaga. Seejärel paigutatakse märklauad maapinnale selliselt, et need jäävad määratud koordinaatide piiridesse (vt joon 12).

7.3	Laskmise läbiviija peab tagama, et märklaudade paigutamisel maastikule arvestatakse direktsiooninurgad ümber magneetiliseks asimuudiks ning võetakse arvesse kaardi parandusi ja kompassi/bussooli viga.

- TULEPOSITSIOONID – PIIRAMATA LASKESEKTORID

  - Kui laskesektori määramisel ei ole piiranguid, tuleb hoolitseda tulepositsioonide ohutuse eest. Laskesektori määramisel tuleb jälgida, et tulepositsioonidel olevad isikud ei oleks ohualas (avanev rikošettimisnurk ei ulatuks tulepositsioonist tahapoole), kui lastakse laskesektoris paiknevaid märklaudu.

- Tulepositsiooni peab pikendama katkendjoonega (vt joon 12). Kõige vasak- või parempoolsemat punkti, kuhu šablooni saab paigutada, reguleerib nüüd lisaks harjutusvälja piirile ja teiste allüksuste tegevusele ning mis tahes harjutusvälja vastutava isiku kehtestatud piirangutele ka katkendlik joon.

- Laskesektori määramisel tuleb jälgida, et šabloon ei ületaks katkendjoont.

- Joonisel 12 on kujutatud, kuidas parempoolset laskesektorit piirab katkendlik joon ja vasakpoolset harjutusvälja piir.

Joonis 12. Ohuala tulejoone kasutamisel

  - Märklaudade paigutus

- Märklauad tuleb paigutada tulekoonuse ja ohuala šablooniga määratud kitsenduste piiridesse. Märklaudade paigutamiseks laskesektorisse mõõdetakse laskesektorit maastikul kompassi või käsibussooliga: vasaku laskesektori äärt parempoolsest tulepositsiooni otsa punktist B ja paremat laskesektori äärt vasakpoolse tulepositsiooni otsa punktist A. Laskesektori tähistamiseks valitakse maastikul hästi nähtav objekt, mis märgib vasakpoolset ja parempoolset laskesektori piiri (mida lähemal see objekt tulejoonest on, seda parem üksikutele sektoritele).  Kui selgeid objekte pole, peab need rajama (nt lipud).

- Märklaudade paigutamisel relvade ohualaga kehtestatud piiridesse tuleb ka tulekoonust arvesse võtta.

- 5,56 mm / 7,62 mm korral võib šablooni pikkust vähendada 2900 meetrini, kui tõusunurk on väiksem kui 01-50 (vt joonis 13 A) või hoolimata tõusunurgast on märklaudade taga maastik (vt joon 13 B) tulekoonuse püüdmiseks. Kaugus märklaua taga oleva maastikuni ei tohi ületada 2900 meetrit.

- Kui maapind tulekoonust ei püüa (vt joon 13 C) ja tõusunurk on suurem kui 01-50 kuni 12-50 tuhandikku, on šablooni pikkus 4000 meetrit.

Joonis 13. Tulekoonuse arvutamine märklaudade paigutamisel.

- Märklauad võib paigutada kahe silmapaistva objektiga (laskesektori piiraja) märgistatud laskesektorisse ja neid saab lasta kogu tulepositsioonilt A-B.

- Katkendliku joone eiramisel võib tekkida tulepositsioonil viibijate jaoks ohtlik olukord. Joonisel 14 oleva näite puhul saadi parempoolse sektori koordinaadid B-lt C-le (13-30 koordinaatvõrgustikul). Kui seda asimuuti kasutatakse märklaudade paigaldamiseks, jäävad sellisel juhul tulepositsioonil B kuni A asuvad laskjad ohualasse seepärast, et šabloon ületab katkendlikku joont.

Joonis 14. Ohtliku olukorra tekkimine

- Selle asemel, et kõigil tulepositsioonil olevatel laskjatel oleks ühine laskesektor, võib vajadusel eraldada üksikutele laskjatele või gruppidele eraldi laskesektorid. Sel juhul võib tulepositsiooni otsas oleval laskjal lubada lasta märklauda, mis ei ole ohutu teistele tulepositsioonil olevatele laskjatele. Sel juhul tuleb positsioonile joonistada eraldi ohuala. Joonisel 14 on näha, et laskja punktis B võib ohutult lasta märklaudu suunas 13-30, kuid teistel laskjatel on seda teha ohtlik ja keelatud.

- ŠABLOONI RAKENDAMINE LIIKUMISEGA LASKMISEL

  - Šablooni rakendamine liikumisega laskmisel. Kui laskjal lubatakse liikuda, peab relva ohuala koos temaga liikuma. Vastavalt kuldreeglile, mille puhul šablooni rakendamisel igalt tulepositsioonilt iga sihtmärgini, mida hakatakse laskma, tekib laskeharjutuse üldine ohuala. Niisugune plaan on ohutu ainult siis, kui laskja liigub mööda etteantud marsruuti ja laseb eelnevalt määratud tulepositsioonilt. Samas ei ole selline olukord piisavalt reaalne ning sellise õppuse väärtus on väike.

  - Alapunktis 9.1 esitatud olukorra vältimiseks tuleb tekitada selline tulepositsioon, mida nimetatakse tulepositsioonide alaks. Enamasti on see ruudu- või ristkülikukujuline, kuid võib olla mis tahes kujuga, mida võimaldab laskeharjutuseks vajalik maastik. Sellisel alal võivad üks või mitu laskjat liikuda ja lasta kõikide tulepositsioonide vahel tingimusel, et laskmine jääb laskesektori piiridesse ja laskjad jäävad teiste laskjate ohualast väljapoole. Tulepositsiooni pikkuse ja laiuse määravad:

- laskevälja piirid,

- laskjate arv ja nende võimalikud tulepositsioonid,

- õppe-eesmärgid, mida harjutusega tahetakse saavutada,

- laskeharjutuse eesmärkide saavutamiseks vajalikud maastikuomadused.

  - Mõnel juhul saab laskevälja kõige paremini kasutada siis, kui võetakse kasutusele üksteisele järgnevad tulepositsioonide alad. Sel juhul on väga oluline maapinnal täpselt ära märkida erinevad laskesektorid, kus lõpeb üks tulepositsiooni ala ja algab teine.

  - Meetodid. Laskesektorid rajatakse kahest alljärgnevast meetodist ühe järgi.

- Kahe kaugel asuva maamärgi abil (laskesektori fikseeritud märgistus).

- Kindlaksmääratud asimuutide hoidmine piki tulepositsiooni ala külgi (paralleelsed asimuutsektorid).

- LASKESEKTORI FIKSEERITUD MÄRGISTUS (LASKESEKTORI PIIRAJAD)

  - Kui on kasutada suur avatud laskeväli, saab seda meetodit tavaliselt lihtsamini kasutada (vt joon 15).

- Valige välja ja kaardistage nõutav/sobiv tulepositsioonide ala — ABCD.

- Lihtsuse mõttes võib joont AB käsitleda lähtejoonena ja DC-d edasiliikumise piirina.

- Valige välja vasak- ja parempoolne laskesektori piiraja (E ja F). Märklaudu võib paigutada tulepositsiooni ala sisse ja sellest väljapoole ning neid võib lasta tingimusel, et sellest tulenev sihtimisjoon ei jää väljapoole laskesektori piirajaid E–F ja šablooni rakendamisel ei ilmne oht teistele tulepositsioonialal viibijatele.

- Märklaudade paigaldamiseks või jäljendi visandamiseks ei ole vaja rakendada šablooni igale tulepositsioonile tingimusel, et tõstenurk laskekohast märklauani ei ületa kasutatava šablooniga lubatavat. Ohuala välispiirid saadakse šablooni rakendamisel tulepositsiooni ala äärtele. See tähendab punktist A, B, D ja C läbi E ja omakorda A, B, D ja C läbi F-i.

- Ohuala märgistamiseks ühendatakse omavahel šablooni rikošeti tekkimise alade välispiirid (šablooni väline serv). Seejärel märgitakse tulepositsiooniala piirjooned ja laskesektori piirajad maapinnale ja laskevälja kaardile.

- Laskesektori fikseeritud märgistused paigaldatakse nii, et need oleksid selgelt näha kõikidelt tulepositsioonidelt ala sees.

  - Kui nähtavad laskesektori fikseeritud märgistused on paigas, siis on laskjatel edasi liikudes võimalik lasta läbi järjest laieneva laskesektori. Tulepositsioonide ala ABCD kasutamise piirid ja laskesektori märgistused peavad olema maapinnal selgelt näha. Seda tüüpi laskevälja panevad tavaliselt paika ja planeerivad laskevälja vastutavad isikud ning neil on olemas ettevalmistatud märklaudade kohad, kuid neid võib lisada lubatud alasse.

Joonis 15. Fikseeritud laskesektori piirajad

- PARALLEELSED ASIMUUTLASKESEKTORID

  - Kui laskesektori fikseeritud märgistust ei saa paigaldada laskevälja piiridest tulenevate kitsenduste või selle tõttu, et neid ei ole tulepositsioonilt võimalik näha, tuleb kasutada järgmist protseduuri:

  - valida välja ja kaardistada vajalik tulepositsiooni ala ABCD, nagu näidatud joonisel 16,

  - lihtsuse mõttes võib joont AB käsitleda lähtejoonena ja DC-d edasiliikumise piirina,

  - rakendada šablooni lähtejoone mõlemas otsas A ja B. Tuleb saada suurim nurk, mille puhul ükski šablooni osa ei lõiku laskevälja piiri ega ühegi teise piiranguga,

  - rakendage šablooni ka edasiliikumise piirilt DC,

  - võta kummalgi küljel üks asimuut, mida võib ohutult kasutada nii lähtejoonelt kui ka edasiliikumise piirilt. Praegusel juhul on see vasakul 52-90 ja paremal 04-00,

  - kasutades saadud asimuute, märkige lähtejoonelt šablooni piirjooned ALMN vasakul ja BEFG paremal,

  - toimige samamoodi edasiliikumise piiriga CPQR vasakul ja DHJK paremal,

  - ühendage omavahel rikošetiala äärmised punktid, nagu on näidatud joonisel 16 (katkendlik joon X),

  - kasutades šablooni raadiusena, kandke kaardile ohutukaugus punktidest D ja C (soovitav kasutada sirklit). Ühenda vastavad jooned ühise puutejoonega Z Z,

  - pikenda jooni AN ja BG, kuni need puutuvad kokku ohuala välispiiriga.

Joonis 16. Paralleelmeetod

  - Märklaudade paigaldamine

- Märklauad võivad paikneda tulepositsioonialas või sellest väljaspool. Neid võib lasta tingimusel, et asimuut laskjalt märklauani jääb sektori vasak- ja parempoolse asimuudi piiridesse ning peetakse kinni ohuala šablooniga kehtestatud piirangutest. Oluline on, et šablooni rakendamine mitte mingil juhul ei ohustaks teisi tulepositsioonil viibivaid isikuid.

- Kui märklauad paiknevad väljaspool tulepositsiooniala, peab harjutuse läbiviija olema veendunud, et ühegi teise laskeharjutuse ohuala tema märklaudadega ei kattu. Niisugusel juhul on vajalik sidepidamine.

  - Laskesektori paindlikkus. Eelmises lõigus sätestatud protseduur võimaldab harjutuse läbiviijal määrata kiiresti kaks asimuuti, mida saab kasutada laskeharjutuse ohuala piiride määramiseks. See protseduur annab harjutuse planeerijale tavaliselt vajaliku tegevusvabaduse harjutuse reaalseks läbiviimiseks.

Mõnel juhul võib harjutuse planeerija soovida, et lastakse märklaudu, mis jäävad paralleelasimuutide meetodiga saadud kahe asimuudi piiridest välja. See on võimalik, kui harjutuse ohuala vastavalt muudetakse ja vastutav isik tagab, et kogu laskmine toimub ainult harjutuse ohuala piirides ja ükski isik ei viibi teise relva ohualas, välja arvatud kindlustatud punkris.

Näidis on joonisel 17. Kujundil on tulepositsioonide ala ABCD, kus on määratud laskesektori vasak ja parem asimuut. Selleks on kasutatud paralleelsete asimuutide meetodit. Harjutuse planeerija otsustas, et koht maastikul E on parim taktikaline positsioon, mille allüksused hõivavad. Sellest tulenevalt määras ta šablooni, kaarti ja kompassi kasutades, et niikaua, kui allüksused jäävad tulepositsiooni piiridesse punktis E, on lubatud lasta märklaudu, mis paiknevad lubatud laskesektoris asimuudil 41-80 kuni 50-30.

Joonis 17. Laskesektorite kasutamise paindlikkus

- OHUALA ŠABLOONI RAKENDAMINE – LIIKUVAD MÄRKLAUAD

Šablooni tuleb rakendada laskja positsioonilt (paigalseisev või liikuv) sihtmärgi liikumisala külgede poole. Sellisel rakendamisel tuleb kinni pidada kuldreeglist.

- TOETUSRELVADE KASUTAMINE

  - Toetustule planeerimisel peab kasutama kõikide kasutatavate toetusrelvade ohuala šabloone. Kindlaks tuleb määrata tulepositsioonialal toetusrelvade tule ajal allüksuse peatumisjoon (edasiliikumise keelu piir), mis tuleb märkida ohuala joonisele ja maastikul. Sellega välistatakse allüksuse sattumine toetusrelva ohualasse laskmise ajal. Allüksuse peatumisjoon määratakse alljärgnevalt.

- Kaardile märgitakse rünnatava objekti koordinaadid.

- Märgitakse keskjoon piki allüksuse rünnaku suunda.

- Toetustule relvade ohuala šablooni keskjoon (sihtimisjoon) paigutatakse sihtmärgi äärele lähima allüksuse suunas.

- Allüksuse peatumisjoon märgitakse toetusrelva ohuala välispiiri ja allüksuse rivilaiuse lõikumiskohast täisnurga all rünnaku suunaga risti üksuste rivi laiuselt.

- Koht, kus joon ristub rünnaku suunaga, on piiriks, kus allüksus on veel ohutus kauguses ning toetustuli võib tabada sihtmärki.

  - Peale peatumisjoone kindlaks määramist tuleb jätta ruumi taganemiseks ja reageerimiseks. Kui allüksus jõuab selle kohaga kohakuti, antakse toetustule relvadele käsk Kontroll-lask! (esimene lask tulepositsioonilt sihtmärgile).

  - Joonisel 18 kujutatud näites kasutatud toetusrelva šablooni põhimõte kehtib kõikide relvade puhul. Ühe rünnaku korral võib erinevate relvade jaoks olla mitu allüksuse peatumisjoone kohta vastavalt ohuala erinevustele.

Joonis 18. Toetusrelva kasutamisel peatumisjoone määramine

- LASKMISE OHUALA JOONIS

  - Laskmise ohuala joonis peab sisaldama alljärgnevat:

- viide kasutatud kaardilehele ja mõõtkavale,

- vähemalt kolm koordinaatvõrgustiku lõikepunkti (kalkal),

- harjutuse tüüp ja number,

- koostaja nimi, auaste, ametikoht ja allkiri,

- koostamise kuupäev ja koht,

- kasutatava laskemoona tüübid, laengu tüüp (kui kasutatakse) ja rakendatud ohutuskriteeriumid,

- tulepositsiooni (de), ja/või tulepositsioonide ala koordinaadid,

- direktsiooninurkadega märgitud vasak- ja parempoolne laskesektor vastavalt esialgsele kaardistamisele ja laskmise põhisuund,

- ohuala koostamisel kasutatavad andmed (tulekoonus, ohutu kaugus, kuulide suurim kõrvalekalle),

- laskevälja vastutava isiku nimi ja allkiri (kinnitamise kohta),

- laskevälja nimi või number,

- kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

  - Ohuala joonis kaardi koopial tuleb esitada koos laskeharjutuskäsuga vastutavale isikule kooskõlastamiseks hiljemalt kaks päeva enne tegevuse algust. Ohuala originaaljoonis kalkapaberil jääb laskeharjutuskäsu juurde. Soovitatav on joonise koostajal see ise kohale toimetada ja vastutava isikuga läbi arutada. Enne laskmist kooskõlastab vastutav isik ohuala joonise (kalkal) ja laskeharjutuskäsu oma allkirjaga ja see antakse autorile tagasi. See on luba laskmise läbiviimiseks.

Joonis 19. Kooskõlastusega laskevälja ohuala joonis

# Text boxes

HARJUTUS: Jagu kaitsel L.4

KAART:	Klooga harjutusväli 1:20 000

KOOSTAJA: ltn T. Tamm	SP rühmaülem

KOOSTAMISE KUUPÄEV JA KOHT:

JVÕK ÜVP: 21.05.02

OHUALA ŠABLOON:  7,62 x 51 mm tavaline, TN alla 01-50, TK 00-60, OK 2900 m, KSK PEHME

TULEPOSITSIOON: MF 67224530 68224530

67224630 68224630

Täidab vastutav isik:

VASTUTAV ISIK: s-vbl L. Püss

Tammemäe jao laskeväli

KASUTAMISE KUUPÄEV: 23. 06.06 kell 10.00 – 16.30